## Slide 1: Sensorer
Av Finn Aakre Haugen
(finn.haugen@usn.no)
IA3112 Automatiseringsteknikk og EK3114 Automatisering og vannkraftregulering
Høstsemesteret 2017
Lysark med grå bakgrunnsfarge er ikke pensum.

## Slide 2: Sensorer i reguleringssystemet :

## Slide 3: Temperaturmåling

## Slide 4: Temperatursensor: Termoelement
Et termoelement (eng.: thermocouple) består av to ulike ledere koplet sammen i målepunktet - kalt varmpunktet (hot junction). Mellom de to andre endene av lederne - i kaldpunktet (cold junction) - oppstår det en spenningsforskjell, v, som er en kjent funksjon (uttrykt i tabeller) av temperaturdifferansen, Tm-Tr, mellom varmpunktet og kaldpunktet. (Følger av Seebeck-effekten.)
Fra målt v kan Tm beregnes. Oppløsningen er ca 2 grader C.

## Slide 5: Termoelement forts.
Termoelementer fås i forskjellige typer, identifisert med en bokstavkode: K, E, J, N, m. fl.
De ulike typene har ulik spenning/temperaturfølsomhet, ulikt måleområde og ulik evne til å tåle omgivelsene. Tabeller fins på internett.
Type K er mest brukt:
Cromel + Alumel (begge er legeringer med hovedsakelig nikkel).
Følsomhet: 41 µV/°C
Måleområde (ihht. Auttek AS): −35 °C til +1260 °C

## Slide 6
v_tabell(Tm) = v_målt + v_tabell(Tr)
Tm kan da finnes ved å gå inn med v_tabell(Tm) i tabellen.

## Slide 8: Prinsipp for motstandstermometer
Prinsipp: Selve måleelementet er en motstand som har en motstandsverdi R [Ohm] som er en veldefinert, repeterbar funksjon av temperaturen T, dvs. R = f(T).
Pt100-elementer er mye brukt: Pt står for platina. 100 betyr at motstandsverdien er 100 Ohm ved 0 grader C.

## Slide 9: Hva bør velges? Motstandstermometer (RTD) eller termoelement (TE)?
RTD har større nøyaktighet: Ca. 0.2 grader C. TE har nøyaktighet på ca 2 grader C.
RTD anbefales framfor TE for måleområde -100 - 500 grader C. Over 500 grader kan RTD uansett ikke brukes.
[http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer]

## Slide 10: Trykkmåling

## Slide 11: Eksempel på trykksensor: dP-sensor
dP = differential pressure
dP-sensorer (også kalt dP-celler) er anvendelige.
De kan brukes til å måle
Trykk
Nivå
Strømning (flow)

## Slide 12: dP-sensor forts.
Anvendelse: Instrumentering av koker. dP-sensorer er benyttet til måling av
3 forskjellige prosessvariable!
[Smar Pressure Transmitter. LD300 Series. Autek AS.]

## Slide 13: dP-sensor forts.
[Smar Pressure Transmitter. LD300 Series. Autek AS.]
PH
PL
Pressure is directly applied to the isolating diaphragms (2). Pressure is transmitted to sensing diaphragm through filling fluid (3). Whenever there is difference between PL and PH, the sensing diaphragm (1) , which is a capacitor plate, moves relative to fixed metallized plates (4). The sensing diaphragm (1) deflection results in capacitance variations between the moving and fixed plates. The capacitance variance is detected by electronics. (Fra dokumentasjonen, men bearbeidet noe av FH.)
Til elektronikk
Pressure High
Pressure Low

## Slide 14: dP-sensor forts.
Måleelement
(transducer)
Måleomformer
(transmitter)
[Smar Pressure Transmitter. LD300 Series. Autek AS.]

## Slide 15: Nivåmåling

## Slide 16: Eksempel på nivåsensor: Ultralyd
[Microflex. Autek AS.]
Prinsipp: Lydpulser sendes mot væskens overflate. Refleksjonstiden Tr måles. Lydhastigheten v er kjent (330 m/s). Derav beregnes avstand/nivå:
L = v·Tr/2

## Slide 17: Ultralyd-sensor forts.
[Microflex. Autek AS.]

## Slide 18: Bruk av dP-sensor for nivåmåling:

## Slide 19: Strømningsmåling (flow)

## Slide 20: Bruk av dP-sensor for strømningsmåling:

## Slide 21: Coriolisbasert strømningsmåling
[Heinrichs TMU. Flow-teknikk AS]
Store måleområder og
nøyaktige, f.eks.:
0 - 2,2 tonn/h med en nøyaktighet på 0,1% måleomfanger (span).

## Slide 22: Prinsippet for Coriolis-måling
Tetthet
Masseflow

## Slide 23: Youtube-video om Coriolis-måling:
https://www.youtube.com/watch?v=XIIViaNITIw

## Slide 24: Sensor for gasstrøm: Termisk sensor
[Bronkhorst. Flow-teknikk AS]

## Slide 25: Sensor for gasstrøm: Termisk sensor forts.
[Bronkhorst. Flow-teknikk AS]

## Slide 26: Magnetisk strømsensor
Indusert spenning er proporsjonal
med strømningshastighet.

## Slide 27: Væskestrøm: Doppler (ultralyd)
Flow er en funksjon av forskjellen mellom tmot og tmed.

## Slide 28: Måling (beregning) av masseflow fra volumflow, trykk og temperatur

## Slide 29: Fiskale målinger = måling av pengeverdi
Bare en liten unøyaktighet i fiskale målinger i olje- og gassindustrien kan medføre store beløp i tapte inntekter.
Fra fagtidsskriftet Automatisering (http://www.automatisering.org/default.asp?menu=6&id=6883):
Vi kan bruke eksporten fra Ormen Lange til Storbritannia som eksempel. (...) Med en antatt salgspris på 2 NOK per Sm³ (Standard kubikkmeter), er inntekten omtrent 140 MNOK/dag, eller 50 BNOK/år. En systematisk målefeil på ½ % utgjør hele 700 000 NOK/dag, eller 255 MNOK årlig!.
Hvilken sensor? Coriolis er selvsagt aktuelt, men i praksis brukes sannsynligvis mest måleblender og ultralydbaserte sensorer.

## Slide 30: Spektroskopisk (IR-) sensor for gasskonsentrasjon

## Slide 31: Måling av posisjon

## Slide 32: Posisjonssensor med kodeskive (eng.: encoder)

## Slide 33: Posisjonssensor med kodeskive forts.

## Slide 34: Måling av hastighet

## Slide 35: Hastighetssensor: Beregning av hastighet (v) som endring, eller tidsderivert, av posisjon (s):

## Slide 36: Hastighetssensor: Tachometer