## Slide 1: Faktorer som påvirker reguleringssløyfens stabilitet
Av Finn Aakre Haugen
(finn.haugen@hit.no)
IA3112 Automatiseringsteknikk og EK3114 Automatisering og vannkraftregulering
Høstsemesteret 2016

## Slide 2: Faktorer som påvirker reguleringssløyfens stabilitet
Typiske grunner til stabilitetsproblemer (svingninger) i et reguleringssystem:
Økning av en forsterkning (i sløyfen)
Økning av en tidsforsinkelse (i sløyfen)
Økning av en tidskonstant (i sløyfen)

## Slide 3
  Vi ser hva som skjer med reguleringssløyfens stabilitet ved forskjellige parameterendringer på denne simulatoren:
Level control of wood-chip tank
  Økning av sløyfeforsterkningen:
    Regulatoren:
      Regulatorforsterkning (økning)
      Integraltid (reduksjon)
    Aktuatoren:
      Skrueforsterkning (-kapasiteten) (økning)
    Prosessen:
      Tverrsnittsareal (reduksjon)
    Sensoren:
      Sensorforsterkning (økning)
  Økning av tidsforsinkelsen:
    Prosess:
      Transportforsinkelsen (økning)
  Økning av tidskonstant:
    Målefilter:
      Tidskonstant (økning)